## Slide 1: OTA之C-M接口设计

## Slide 2: 流程总览
提交镜像
审核
整体加密
签名
下载
验证
安装

## Slide 3: OTA文件格式-NXP要求的原始文件（xx补充）
几个重要参考依据：
要求：符合SB2.1格式，具体参考在elftosb tool User’s Guide，本期暂由云端直接调用工具产生，后期应开发加密模块。
OTARawPlainFile：见《LPC55S6x User manual》7.3.3
OTARawSignedFile：见《LPC55S6x User manual》7.3.4
注：证书的RKHK应预先在产线中植入。见7.3.2.1
希望的配合：
由M端人员支持C端使用elftosb。
由M端人员支持C端制作签名后的文件。
培训的时间点要尽早，10月11号!
明文img
elf2sb
SB2.1
7.3.4签名
OTARawSignedFile

## Slide 4: OTA文件格式-签名文件
字段 | 描述 | 长度（xxx补充）
OTARawSignedFile | SBKEK加密的签名后的镜像 | 
Replay Protected Counter | 抗回滚数 | 
DevPatchNo | 本次升级包对应的设备批号，用于校验 | 
FileName | 升级包命名，可查询详细特性描述 | 
FileVersion | 文件名和版本号由云端维护，二者组合可唯一表示一个镜相包 | 
InstallTimeType | 0：立即，1：时间点，2：延迟分钟数 | 
InstallTime | 一个UTC时间/延迟的时间 | 
... ... | xxx持续补充 | 
sha256 | 以上所有数据的hash值 | 
OTAHashedFile

## Slide 5: OTA文件格式-下载-协议栈
见C-M的基础接口文档

## Slide 6: OTA文件格式-下载-报文封装
链接建立：
  短链接，M定期（1小时）汇报M2C-OTAReq。
  若C有命令，则反馈C2M-OTACmd
  C端只要不是反馈NULL，M端都应给出配合。
GNP每个报文中对数据的要求最大为1024字节。
定义OTA指令如下：
URL：xxx （成鹏补充）
字段 | 描述
T(1bytes) | 0:NULL 1：开始准备 2：正在下载，此时L>0 3：通知M下载结束，M完成校验和转存 4：请M主动上报状态
TotalPktNo（2） | 本次OTA总报文数
PktNo（2） | 报文编号，从1开始，如果收到所有编号的报文后，且收到T=2时，M检查是否完全接收到，然后合并所有的V，得到OTAHashedFile
ReportInteral（2） | 0：处理完后立刻上报，>0:间隔分钟数，通常云端认为终端已经回到了status=0状态
L(2bytes) | V的字节数 [0,1023]
V(...) | 
C2M-OTACmd
M2C-OTAReq
字段 | 描述（xxx补充）
status(2bytes) | 0：无OTA或空闲，1：准备下载，2：下载中，3：下载完成，4：安装前准备完成，5：安装拷贝中 6：安装成功 7：安装失败
errCode（4byte） | 提供足够详细的维护用信息。 如：报文不够、签名校验失败、hash错误等等。 错误码应有明确定义，可以在统一的.h中也可以在本文档，以便于查询。
讨论：
1、是否采用http
2、是否采用asn1编码本页报文

## Slide 7: OTA文件格式-下载-状态图
开始
M：status=0，无OTA
C：T=1，开始下载
M：status=1，准备好了
C：T=2，持续下载
M：status=2，持续下载中
C：T=3，下载完成通知
M：status=3，完成
C：T=4，持续汇报
M：持续汇报状态
C：T=0，无
本期简化处理：
对于任何阶段产生异常，M和C都进入开始状态。
持续汇报时间由报文决定。