## Slide 1: ISEE C-P接口设计
云端与产线的接口描述

## Slide 2: 概述
C端
P端
1）产生数据
2）导出数据
3）任意传递方式
4）导入数据

## Slide 3: 明确需求
数据 | 描述 | 补充
APPKeyRootKey-SYM | 客户自定义对称根密钥 | 指的产线文档中的Customer Root Key，由于Customer概念模糊，因此这里针对直接定义为给上层业务使用的密钥，即，使用APP。
APPKeyRootKey-SYM[id...] | 由设备ID派生的个性化密钥 | 
M-RootKey-RSA | 2组： 一组1024位密钥，用于产线阶段密钥建立P和M的安全通道，一组2048位，用于M和C通信。 | 这2组必须要有，后期所有的密钥可以依赖此完成协商。
SBKEK | NXP定义，用于加密镜像文件，一个机型一密。 | 
设备信息 | 包含系统使用的基本信息 | 

## Slide 4: 流程总览
P加密机制作
P加密机密钥导入C端
C制作产生SBKEK和APProotKEY
从C导出并导入到P端：SBKEK和APPROOTKEY
生产
导出设备信息文件
C端导入设备被信息文件

## Slide 5: 建立P和C的安全通道----C的生产密钥部署
C端产生2组通信用公私钥对
  C-[Pub/Pri]Key1024
  C-[Pub/Pri]Key2048
公钥可以从管理员页面导出，支持hexstring和二进制格式。
P加密机制作时将上述公钥植入不可篡改的区域

## Slide 6: 建立P和C的安全通道----P的生产密钥部署
P端在生产制造时，HSM内部产生密钥对，C端做如下记录：
  P-ID、公钥、配置、厂商、生产时间、入库时间。
  P端导出文件要求，json格式如下：
  P2C-KeyDataFile {
  id: "0x12345678"--HSM的硬件唯一性ID，由“产线负责人负责完善详细格式。”
  rsaPubKey2048Hex： "0x1234....."
  type: "dongle"
  oem: "Siemens"
  createTime: "20190909121315"
  signature: "0x1234...." -- rsa 2048 PSS{ SHA256(ID.bytes()+oem.bytes()+PubKey.bytes()+type.bytes()+time.bytes()) } with P-PriKey
  }
  bytes()函数表示string的二进制数据，例如一个字符串”0x1234”，那么它的二进制数据为30 78 31 32 33 34
  +表示2个字节串的串联
C端提供
  管理员登录
  通过文本框录入json信息
  C端验证签名成功后入库

## Slide 7: C中密钥准备
SBKEK和APPKeyRootKey-SYM、OTA的签名公钥
C端 产生OTA签名密钥
    OTA的公钥产生4组，rsa2048。实际项目中我们只用第一组。
KMS系统有2中方法拥有这2个对称密钥
  方法1
    在KMS中为特定型号产生，并提供保密及灾备机制
    SBKEK和APPKeyRootKey-SYM各32字节
  方法2：导入，导入的文件格式
    P加密机管理模块
    为特定机型产生制作P导入文件，格式如下：
    U2C-KeyDataPlainFile {
    keytype: "sbkey" 或 “approotkey”
    KeyHex： "0x1234....."
    DevPatchNo: "123" --设备批号
    oem: "Siemens"
    }
    U2C-KeyDataCipherFile {
    rsa2048-oaep(U2C-KeyDataPlainFile .bytes()) with C-PubKey
    }
    人工审核操作，低风险，故仅采用单向加密通道

## Slide 8: C中密钥准备
TLS用密钥材料
客户向C提交设备SN列表
C端用自己的根RSA密钥产生自签名证书，作为CA根证书
C端 为每一个SN产生一对密钥，并签发证书
    rsa2048

## Slide 9: C2P植入密钥
SBKEK、APPKeyRootKey-SYM、EKTH
2个密钥各32字节，共64字节
C端提供功能
  P加密机管理模块
  为特定机型产生制作P导入文件，格式如下：
  C2P-KeyDataPlainFile {
  Pid: "12345678"--P加密机的ID
  SBKEKAPPROOTKEYHex： "0x1234....." --
  RKTHHex： "0x1234....." --32字节的字符串表示，见《LPC55S6x User manual》7.3.2.1 p149
  type: "dongle"
  oem: "Siemens"
  createTime: "20190909121315"
  }
  C2P-KeyDataCipherFile {
  rsa2048-oaep(C2P-KeyDataPlainFile.bytes()) with P-PubKey
  signature: "0x1234...." -- rsa 2048 PSS{ chpher text of oaep } With C-PriKey
  }
P端接收文件后
  验证签名
  解密
  存储密钥

## Slide 10: C2P植入密钥
DevKeyList
C端提供功能
  P加密机管理模块
  为特定机型产生制作P导入文件，格式如下：
  C2P-DevKey
  {
  SN：。。。。
  DevPriKey：。。。encrypt with DK, AES-CBC-Nopadding
  DevCert：。。。
  }
  C2P-DevKeyList {
  Pid: "12345678"--P加密机的ID
  C2P-DevKey:[“dev1Data”,”dev2Data”,......],
  type: "dongle",
  oem: "Siemens",
  createTime: "20190909121315",
  rsa2048-oaep(dk) with P-PubKey,
  signature: "0x1234...." -- rsa 2048 PSS{ ........ } With C-PriKey
  }

## Slide 11: 通用派生算法
Key=KDF(DevID,APPKeyRootKey-SYM)，
  KDF：SHA256(AES256-ECB(SHA256（APPKeyRootKey-SYM） ,DEVID as Key))
  按需截断
  暂无需超过32字节需求
  如果根密钥由客户自己维护，则我方应提供派生方法。

## Slide 12: 设备ID定义
  设备ID二进制定义，共32字节：
    DevID{OEMID(2),ChipManufacturerID(2),SEManufacturerID(2),ISEEVersion(2),hash(HWUID,”tid”)(8),DevSN(8),SESN(8)}
    小括号表示字节数
    非硬件ID统一由豆荚云端系统统一定义。由管理员在云端手工录入。
  缩减版ID，命名为TerminalID
      TerminalID=truncTop16bytes(sha256（DevID) ）

## Slide 13: 产线安全要求
请参考豆荚给NXP ISEE-M，以及中诺moto的googlekey部署方案。确保C2P-DevKey信息安全的下发到各个设备中。